Ausschreibungstext:  Rustikal-Pflaster

POS........                    ........qm

Pflasterbelag aus JASTO Rustikal-Pflaster   nach

"Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen aus Betonpflaster nach  DIN EN 1338 /

DIN 1339“ liefern und fachgerecht  in ein Pflasterbett, bestehend aus  Splitt in der Korngröße z. B. 2 – 5 mm verlegen.

Die vorgeschriebene Fugenstärke von 3 – 5 mm ist zwingend einzuhalten.

Einsatz als:

Fahrbahnbelag

Garageneinfahrt

Parkplatz

Terrasse

Eingang

Die Stärke der Frostschutz- und Tragschicht wird nach der RSTO ausgeführt, die Bettungsstärke nach DIN 18 318.

Die  Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Die Fugen sind vor dem Abrütteln mit geeignetem Fugensand z.B. Basalt-Splitt 1 - 3 mm einzukehren. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Nach dem Abrütteln werden die Fugen bis zur vollständigen Füllung eingeschlämmt.

Produkt: JASTO – Rustikal-Pflaster

Steingröße:		………….10,5 x 14 x 8 cm

………….14,0 x 14 x 8 cm

………….21,0 x 14 x 8 cm

………….28,0 x 21 x 8 cm

Verband:		……………………………………………….

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext:  Nostalgie-Pflaster

POS........                    ........qm

Pflasterbelag aus JASTO Nostalgie-Pflaster   nach

"Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen aus Betonpflaster nach  DIN EN 1338 /

DIN 1339“ liefern und fachgerecht  in ein Pflasterbett, bestehend aus  Splitt in der Korngröße z. B. 2 – 5 mm verlegen.

Die vorgeschriebene Fugenstärke von 3 – 5 mm ist zwingend einzuhalten.

Einsatz als:

Garageneinfahrt

Parkplatz

Terrasse

Eingang

Die Stärke der Frostschutz- und Tragschicht wird nach der RSTO ausgeführt, die Bettungsstärke nach DIN 18 318.

Die  Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Die Fugen sind vor dem Abrütteln mit geeignetem Fugensand z.B. Basalt-Splitt 1 - 3 mm einzukehren. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Nach dem Abrütteln werden die Fugen bis zur vollständigen Füllung eingeschlämmt.

Produkt: JASTO – Nostalgie-Pflaster

Steingröße:		………….15 x 15,0 x 8 cm

………….15 x 22,5 x 8 cm

Verband:		……………………………………………….

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	…………………….....

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext:  Via Appia Pflaster

POS........                    ........qm

Pflasterbelag  aus JASTO Via Appia Pflaster  nach "Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen aus Betonpflaster nach  DIN EN 1338 /

DIN 1339“ liefern und fachgerecht  in ein Pflasterbett, bestehend aus  Splitt in der Korngröße z. B. 2 – 5 mm verlegen.

Die vorgeschriebene Fugenstärke von 3 – 5 mm ist zwingend einzuhalten.

Einsatz als:

Fahrbahnbelag

Garageneinfahrt

Parkplatz

Terrasse

Eingang

Die Stärke der Frostschutz- und Tragschicht wird nach der RSTO ausgeführt, die Bettungsstärke nach DIN 18 318.

Die  Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Die Fugen sind vor dem Abrütteln mit geeignetem Fugensand z.B. Basalt-Splitt 1 - 3 mm einzukehren. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Nach dem Abrütteln werden die Fugen bis zur vollständigen Füllung eingeschlämmt.

Produkt: JASTO Via Appia Pflaster

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Via Cassia-Pflaster

POS........                    ........qm

Pflasterbelag  aus JASTO Via Cassia Pflaster  nach "Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen aus Betonpflaster nach  DIN EN 1338 /

DIN 1339“ liefern und fachgerecht  in ein Pflasterbett, bestehend aus  Splitt in der Korngröße z. B. 2 – 5 mm verlegen.

Die vorgeschriebene Fugenstärke von 3 – 5 mm ist zwingend einzuhalten.

Einsatz als:

Fahrbahnbelag

Garageneinfahrt

Parkplatz

Terrasse

Eingang

Die Stärke der Frostschutz- und Tragschicht wird nach der RSTO ausgeführt, die Bettungsstärke nach DIN 18 318.

Die  Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Die Fugen sind vor dem Abrütteln mit geeignetem Fugensand z.B. Basalt-Splitt 1 - 3 mm einzukehren. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Nach dem Abrütteln werden die Fugen bis zur vollständigen Füllung eingeschlämmt.

Produkt: JASTO Via Cassia Pflaster

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Via Regia-Pflaster

POS........                    ........qm

Pflasterbelag  aus JASTO Via Regia Pflaster  nach "Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen aus Betonpflaster nach  DIN EN 1338 /

DIN 1339“ liefern und fachgerecht  in ein Pflasterbett, bestehend aus  Splitt in der Korngröße z. B. 2 – 5 mm verlegen.

Die vorgeschriebene Fugenstärke von 3 – 5 mm ist zwingend einzuhalten.

Einsatz als:

Fahrbahnbelag

Garageneinfahrt

Parkplatz

Terrasse

Eingang

Die Stärke der Frostschutz- und Tragschicht wird nach der RSTO ausgeführt, die Bettungsstärke nach DIN 18 318.

Die  Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Die Fugen sind vor dem Abrütteln mit geeignetem Fugensand z.B. Basalt-Splitt 1 - 3 mm einzukehren. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Nach dem Abrütteln werden die Fugen bis zur vollständigen Füllung eingeschlämmt.

Produkt: JASTO Via Regia Pflaster

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Verschub – Pflaster

POS........                    ........qm

Pflasterbelag aus JASTO Verschub - Pflaster  nach "Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen aus Betonpflaster nach  DIN EN 1338 /

DIN 1339“ liefern und fachgerecht  in ein Pflasterbett, bestehend aus  Splitt in der Korngröße z. B. 2 – 5 mm verlegen.

Die vorgeschriebene Fugenstärke von 3 – 5 mm ist zwingend einzuhalten.

Einsatz als:

Fahrbahnbelag

Garageneinfahrt

Parkplatz

Terrasse

Eingang

Die Stärke der Frostschutz- und Tragschicht wird nach der RSTO ausgeführt, die Bettungsstärke nach DIN 18 318.

Die  Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Die Fugen sind vor dem Abrütteln mit geeignetem Fugensand z.B. Basalt-Splitt 1 - 3 mm einzukehren. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Nach dem Abrütteln werden die Fugen bis zur vollständigen Füllung eingeschlämmt.

Produkt: JASTO – Verschub-Pflaster

Steingröße:		………….16 x 16 x 8 cm

………….16 x 24 x 8 cm

………….32 x 32 x 8 cm (XL-Pflaster)

………….32 x 64 x 8 cm (XL-Pflaster)

Verband:		……………………………………………….

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Öko – Verschub-Pflaste

POS........                    ........qm

Pflasterbelag aus JASTO Öko-Verschub - Pflaster  nach "Merkblatt für wasserdurchlässige

Flächenbefestigungselemente“ liefern und fachgerecht einbauen

Einsatz als:

Fahrbahnbelag

Garageneinfahrt

Parkplatz

Terrasse

Eingang

Das Pflaster ist auf einem Bettungsmaterial mit einer

Wasserdurchlässigkeit von 5 x 10  m/s zu verlegen. Die Frostschutzschicht muss den selben Wasserdurchlässig-keitsfaktor aufweisen. Die Stärke der Frostschutz- und Tragschicht beträgt..........................cm, die Bettungsstärke wird nach DIN 18 318 ausgeführt.

Die vorgeschriebene Fugenstärke von 3 – 5 mm ist zwingend einzuhalten Die Fugen sind mit einem Splitt 1 – 3 mm vor dem Abrütteln zu schließen.

Der Nachweis der Durchlässigkeit ist an einer Fläche von 0,5 x 0.5 m nachzuweisen.

Die verlegte Fläche ist  während der Bauarbeiten gegen Verschmutzung zu schützen..

Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Nach dem Abrütteln werden die Fugen vollständig gefüllt

Produkt: JASTO – Öko-Verschub-Pflaster

Steingröße:		………….16 x 16 x 8 cm

………….16 x 24 x 8 cm

Verband:		……………………………………………….

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Dielen-Pflaster

POS........                    ........qm

Pflasterbelag  aus JASTO Dielen Pflaster  nach "Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster- und Plattenbelägen aus Betonpflaster nach  DIN EN 1338 /

DIN 1339“ liefern und fachgerecht  in ein Pflasterbett, bestehend aus  Splitt in der Korngröße z. B. 2 – 5 mm verlegen.

Die vorgeschriebene Fugenstärke von 3 – 5 mm ist zwingend einzuhalten.

Einsatz als:

Fahrbahnbelag

Garageneinfahrt

Parkplatz

Terrasse

Eingang

Die Stärke der Frostschutz- und Tragschicht wird nach der RSTO ausgeführt, die Bettungsstärke nach DIN 18 318.

Die  Einbaurichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Die Fugen sind vor dem Abrütteln mit geeignetem Fugensand z.B. Basalt-Splitt 1 - 3 mm einzukehren. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Nach dem Abrütteln werden die Fugen bis zur vollständigen Füllung eingeschlämmt.

Produkt: JASTO Dielen Pflaster

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext:  Böschungsringe

POS........                    ........qm

…………. Stütz -,

…………. Sichtschutz -,

…………. Schallschutz -Mauer aus Böschungsringen Typ:

……….... Böschungsring Mini,		Format 35/28/20 cm

.............. Böschungsringen Midi, 	Format 50/40/25 cm

.............. Böschungsringen Maxi 	Format 50/40/30 cm

…………. Terrasto-Maxi			Format 50/25/20 cm

…………. Terrasto-Mini			Format 25/25/20 cm

…………. Quattro-Maxi			Format 60/40/25 cm

…………. Quattro-Mini			Format 30/40/25 cm

aus haufwerksporigem Leichtbeton liefern und als

…………. freistehende oder

…………. hinterfüllte Wand in

…………. Geschlossenem oder

…………. offenem,

bepflanzbarem  Aufbau versetzen

Es sind die Einbauempfehlungen des Herstellers zu beachten.

Die unterste Steinreihe wird auf einer Frostschutzschicht aus Schotter 0/32 oder. 0/45 mm, Dicke 30-60 cm stark, und Betonbettung C 12/15, 20 cm stark, ausgerichtet. Alle anderen Steine werden trocken aufeinander gesetzt.

Produktionsbedingte Höhendifferenzen werden lagenweise mit Sand ausgeglichen.

Zur Erzielung der Standsicherheit wird die Wand lagenweise mit Kies, Splitt oder Schotter in Korngröße > 32 mm verfüllt.

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Pos.................                       lfdm.................

Vorrichten der oberen Reihen zur Bepflanzung. Dazu werden die oberen 2 Reihen mit Pflanzsubstrat gefüllt, indem in den darunter liegenden Fugen ein Vlies eingelegt wird, um ein Abwandern der Pflanzbodens in die Verfüllung zu vermeiden.

Als Zulage zu Pos.

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Ausschreibungstext: Bruchsteinmauer

POS........                    ........qm

JASTO® Bruchstein – Mauer mit bossierten Sichtseiten nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und fachgerecht einbauen

…………. Kompantik-Mauer 	(12,5 cm breit)-,

…………. Nostalgie-Mauer	(18 cm breit)

…………. Antik-Mauer		(25 cm breit)

Variante (Kantenbrarbeitung):

…………. Klassik 		(schrafkantig)

…………. Rustikal 		(gekollert)

liefern und als

…………. hinterfüllte  Böschungsbefestigung

…………. Freistehende Sichtschutz -,

…………. Schallschutz - Wand

errichten.

Gerader Aufbau sowie Zulagen für Innen- und Außenradien, Eckausbildungen und Abtreppungen sind in den EP einzurechnen. Die Aufbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Die untere Reihe wird auf einem frostfreien Fundament Schotter 0/32 od. 0/45 mm, Dicke 60 cm stark, und Betonbettung C 12/15, 20 cm stark aufgesetzt.

Dabei wird diese Lage in den erdfeuchten Betonbalken lot- und fluchtgerecht eingesetzt.

Fundamentbreite 40 cm.

Alle anderen Steine werden trocken aufeinander gesetzt. Die oberste Steinreihe sowie Ecksteine und Abdeckungen werden durch Verkleben mit zementgebundenem Kraftfkleber für den Außenbereich gesichert.

Passsteine sind mit einem Nassschneidegerät herzustellen.

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Bedarfsposition bei Stützwänden

Pos...............                                       cbm.................

Lagenweise Verfüllung und Verdichtung von nicht bindigem Boden oder Mineralgemisch als Hinterfüllung sowie einer

Drainagepackung ca. 30 cm dick, bis zur obersten Steinreihe einbauen. Die Erdseite der Wand ist durch ein Filtervlies zu verkleiden.

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Bedarfsposition bei Stützwänden

Pos...............                                       cbm.................

# Ausführung der Stützwand nach dem System „ bewehrte Erde“

# Qm  .........................

# Zugelassenes Geogitter für diese Mauersysteme im Bereich der Hinterfüllung nach Angabe des Herstellers liefern, einbauen und in die horizontalen Fugen der Bruchsteinmauer einbinden. Dabei ist zu beachten, dass das Geogitter nicht in der Sichtseite nach Außen tritt.

Die Verfüllung des Böschungsbereiches erfolgt mit Material der Vorposition, wobei jeweils vor dem Verlegen der nächsten Schicht Geogitter des darunterliegenden Bereichs bis zur Standfestigkeit verdichtet werden muss.

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Ausschreibungstext: Rustikal-Palisaden

POS........                    ........lfdm.

JASTO – Rustikal-Palisaden nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und auf > 30 cm Frostschutzschicht in Betonbettung

C 12/15, bis 15 cm stark, mit seitlichen Betonrückenstützen einbauen. Dabei ist eine mögliche leichte Konizität der Palisaden zu berücksichtigen und die einzelnen Palisaden mit Keilen gegeneinander auszurichten.

Die Einbautiefe beträgt.1/3 der Gesamt-Palisadenhöhe. Außerdem ist die Einbauanleitung des Herstellers zu beachten.

Produkt: JASTO – Rustikal-Palisade

Steingröße:		………….10,5 x 14 x 30 cm

………….10,5 x 14 x 40 cm

………….10,5 x 14 x 60 cm

………….10,5 x 14 x 90 cm

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Rechteck-Palisaden

POS........                    ........lfdm.

JASTO – Rechteck-Palisaden nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und auf > 30 cm Frostschutzschicht in Betonbettung

C 12/15, bis 15 cm stark, mit seitlichen Betonrückenstützen einbauen. Dabei ist eine mögliche leichte Konizität der Palisaden zu berücksichtigen und die einzelnen Palisaden mit Keilen gegeneinander auszurichten.

Die Einbautiefe beträgt.1/3 der Gesamt-Palisadenhöhe. Außerdem ist die Einbauanleitung des Herstellers zu beachten.

Produkt: JASTO – Rechteck-Palisade

Steingröße:		………….12 x 18,75 x   30 cm

………….12 x 18,75 x   40 cm

………….12 x 18,75 x   60 cm

………….12 x 18,75 x   80 cm

………….12 x 18,75 x 100 cm

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Altstadt-Palisaden

POS........                    ........lfdm.

JASTO – Altstadt-Palisaden nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und auf > 30 cm Frostschutzschicht in Betonbettung

C 12/15, bis 15 cm stark, mit seitlichen Betonrückenstützen einbauen. Dabei ist eine mögliche leichte Konizität der Palisaden zu berücksichtigen und die einzelnen Palisaden mit Keilen gegeneinander auszurichten.

Die Einbautiefe beträgt.1/3 der Gesamt-Palisadenhöhe. Außerdem ist die Einbauanleitung des Herstellers zu beachten.

Produkt: JASTO – Altstadt-Palisade

Steingröße:		………….12 x 16,5 x   30 cm

………….12 x 16,5 x   40 cm

………….12 x 16,5 x   60 cm

………….12 x 16,5 x   80 cm

………….12 x 16,5 x 100 cm

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Karree-Palisaden

POS........                    ........lfdm.

JASTO – Karree-Palisaden nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und auf > 30 cm Frostschutzschicht in Betonbettung

C 12/15, bis 15 cm stark, mit seitlichen Betonrückenstützen einbauen. Dabei ist eine mögliche leichte Konizität der Palisaden zu berücksichtigen und die einzelnen Palisaden mit Keilen gegeneinander auszurichten.

Die Einbautiefe beträgt.1/3 der Gesamt-Palisadenhöhe. Außerdem ist die Einbauanleitung des Herstellers zu beachten.

Produkt: JASTO – Karree-Palisade

Steingröße:		………….12 x 18 x   30 cm

………….12 x 18 x   40 cm

………….12 x 18 x   60 cm

………….12 x 18 x   80 cm

………….12 x 18 x 100 cm

………….12 x 18 x 120 cm

………….12 x 18 x 150 cm

………….12 x 18 x 175 cm

………….12 x 18 x 200 cm

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Verbund-Palisaden

POS........                    ........lfdm.

JASTO – Altstadt-Palisaden nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und auf > 30 cm Frostschutzschicht in Betonbettung

C 12/15, bis 15 cm stark, mit seitlichen Betonrückenstützen einbauen. Dabei ist eine mögliche leichte Konizität der Palisaden zu berücksichtigen und die einzelnen Palisaden mit Keilen gegeneinander auszurichten.

Die Einbautiefe beträgt.1/3 der Gesamt-Palisadenhöhe. Außerdem ist die Einbauanleitung des Herstellers zu beachten.

Produkt: JASTO – Verbund-Palisade

Steingröße:		………….D = 11 cm, Höhe 25 cm

………….D = 11 cm, Höhe 40 cm

………….D = 11 cm, Höhe 60 cm

………….D = 11 cm, Höhe 80 cm

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: 	Bruchstein-Palisaden

Typ Klassik

POS........                    ........lfdm.

JASTO – Bruchstein-Palisaden Typ Klassik nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und auf > 30 cm Frostschutzschicht in Betonbettung

C 12/15, bis 15 cm stark, mit seitlichen Betonrückenstützen einbauen. Dabei ist eine mögliche leichte Konizität der Palisaden zu berücksichtigen und die einzelnen Palisaden mit Keilen gegeneinander auszurichten.

Die Einbautiefe beträgt.1/3 der Gesamt-Palisadenhöhe. Außerdem ist die Einbauanleitung des Herstellers zu beachten.

Produkt: Bruchstein-Palisade Typ Klassik

Steingröße:		………….14 x 14 x 25 cm

………….14 x 14 x 40 cm

………….14 x 14 x 60 cm

………….14 x 14 x 80 cm

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: 	Bruchstein-Palisaden

Typ Rustikal

POS........                    ........lfdm.

JASTO – Bruchstein-Palisaden Typ Rustikal nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und auf > 30 cm Frostschutzschicht in Betonbettung

C 12/15, bis 15 cm stark, mit seitlichen Betonrückenstützen einbauen. Dabei ist eine mögliche leichte Konizität der Palisaden zu berücksichtigen und die einzelnen Palisaden mit Keilen gegeneinander auszurichten.

Die Einbautiefe beträgt.1/3 der Gesamt-Palisadenhöhe. Außerdem ist die Einbauanleitung des Herstellers zu beachten.

Produkt: Bruchstein-Palisade Typ Rustikal

Steingröße:		………….14 x 14 x 25 cm

………….14 x 14 x 40 cm

………….14 x 14 x 60 cm

………….14 x 14 x 80 cm

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Tiefbordsteine

POS........                    ........lfdm.

Tiefbordsteine gem. DIN EN 1340 Typ DIT – DIN 483 TB

1 seitig gefast, liefern und fachgerecht einbauen.

Die Tiefbordsteine werden auf geeignetem Bettungsmaterial in Betonbett versetzt und mit beidseitiger Betonschrägschulter gegen Kippen gesichert. Die Dimensionierung der Schrägschulter ist so zu wählen, dass eine 100 %-ige Standsicherheit bei den auftretenden Verkehrslasten gewährleistet ist.

Die Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: JASTO-Tiefbordstein

Steingröße:		………….8 x 20 x 100 cm

………….8 x 25 x 100 cm

………….8 x 30 x 100 cm

………….8 x 40 x 100 cm

Farbe:		……………………………………………….

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: 	EKO-Bord

Kunststoffeinfassung

POS........                    ........lfdm.

Die Pflastersteine der Position ______ sind nach dem verlegen, aber vor dem abrütteln seitlich mit EKO-Bord Kunststoffeinfassungen einzufassen. Hierzu werden die Eko-Borde seitlich direkt an die Pflastersteine angepresst und mittels verzinkten, 30 cm langen Stahl-Nägeln fest mit dem Untergrund verbunden.

Produkt: EKO-Bord Kunststoffeinfassung

Technische Daten:
Eko-Bord Kunststoffeinfassung Uni
Maße: 45 mm hoch, 80 mm breit, 1000 mm lang
Gewicht: ca. 450 Gramm pro Stück
Bedarf je lfm: 1 Stück

Stahl-Erdnägel verzinkt, für Eko-Bord Kunststoffeinfassung
D = 80 mm
Länge = 300 mm
Bedarf: ca. 3 Stück pro lfm.

Material:	……………………........

Lohn:		…………………............

Gesamt:	……………………........

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de

Ausschreibungstext: Blockstufen glatt

POS........                    ........lfdm.

JASTO – Blockstufen glatt nach dem „Merkblatt für nicht genormte Betonerzeugnisse“ liefern und wie folgt versetzen:

Die unterste Stufe wird auf ein 20 cm tiefes,

frostfrei gegründetes Betonfundament versetzt.

Für alle weiteren Stufen genügen in der Regel

10 cm Beton auf einer Sauberkeitsschicht aus

Lava oder Kies.

Die Stufen werden dann auf 1-2 cm dicke und

ca. 10 cm breite Mörtelquerstreifen gesetzt.

Um eine dauerhafte Verbindung zwischen

Blockstufe, Mörtelstreifen und Unterbeton zu

garantieren, ist eine geeignete Haftverbesserung

vorzusehen.

Die Stufen sollten mindestens 2 cm auf der darunter liegenden Stufe aufliegen und mit 1 cm Gefälle

nach vorne versetzt werden. Die vordere Fuge zwischen Stoß und Auftritt ist dauerelastisch zu schließen. Verarbeitung des Fugenmaterials nach Vorschrift des Herstellers.

Verlegeempfehlung: zum Verhindern von Feuchtigkeitsdurchschlägen aus dem Unterbau empfiehlt es sich, eine kapilarbrechende Schicht zwischen Unterbau und Bettung einzubauen

Produkt: Blockstufe glatt

Steingröße:		………….15 x 34 x   50 cm

………….15 x 34 x   60 cm

………….15 x 34 x   80 cm

………….15 x 34 x 100 cm

………….15 x 34 x 120 cm

Farbe:		……………………………………………….

Herstellernachweis:

JASTO Baustoffwerke, Koblenzer Straße 58, 56299 Ochtendung, www.jasto.de