Ausschreibungstexte mit Beispielen für

JASTO-Kaminsysteme

1.01 JASTO Keramin Plus   GW3 - klassifiziert, daher universell einsetzbar

► für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe

► für raumluftunabhängige oder raumluftabhängige Betriebsweise

► in feuchter und trockener Betriebsweise

► mit Über- oder Unterdruck

Anwendungsbeispiele:

► Pelletskessel und -öfen

► Öl-Brennwert- oder -Niedertemperaturkessel

► Gas-Brennwert- oder –Niedertemperaturkessel

Bemessung:

Für Öl-, Gas- und Pelletskessel passt beim Ein- und Zweifamilienhaus in der Regel eine lichte Weite

von Ø 12 cm. Dieser Querschnitt hat sich als ideal erwiesen, denn damit behalten Sie die Möglichkeit

der freien Wahl aus mehreren Hundert Heizkesseln. Bei größeren Anlagen erstellen wir gerne eine

Querschnittsberechnung für Sie.

1.02 JASTO Plus LAS FB Ideal für Einzelöfen

► bevorzugt für feste Brennstoffe

► für raumluftunabhängige oder raumluftabhängige Betriebsweise

► für trockene Betriebsweise

► mit Unterdruck

Anwendungsbeispiele:

► Kachelöfen

► Kaminöfen

Bemessung:

Für Einzelöfen wie Kachel- oder Kaminöfen passt häufig eine lichte Weite von Ø 18 cm. Moderne,

energiesparende Einzelöfen haben einen Zuluft-Anschluss für raumluftunabhängige Betriebsweise.

JASTO Plus LAS FB ist perfekt dafür vorbereitet und der Anschluss ist ganz einfach.

1.03 Kombianlage Die platzsparende Kombi für alle Möglichkeiten….

1 x Keramin Plus + 1 x JASTO Plus LAS FB (+ 1 x Multifunktionsschacht)

1.04 JASTO Plus LAS FB mit Schacht F90 für Abgasleitung

1 x JASTO Plus LAS FB + 1 x Schacht F90 für Abgasleitung (+ 1 x Multifunktionsschacht)

Multifunktionsschacht Eine preiswerte Ergänzung zu 1.01 bis 1.05

► Die vertikale Verbindung des Kellers zum Dach

► F90 Schacht für Installationen (Nicht für Abgasleitungen!)

Anwendungsbeispiel:

► Kabel und Rohre für Solarheizung, Photovoltaik, etc.

JASTO Baustoffwerke, D-56299 Ochtendung, Tel. 02625/9636-60

Inhaltsverzeichnis

01	3

01.01	3

01.02	6

01.03	8

01.04	11

01.05	14

02	17

02.01	17

02.02	19

02.03	21

02.04	24

Projekt:		Seite 3

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

01

01.01

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0030

0,000 St	..............................	..............................

Projekt:		Seite 4

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0040

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0050

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0060

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0070

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0080

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.01.0090

0,000 St	..............................	..............................

Summe 01.01	..............................

Projekt:		Seite 6

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

01.02

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0030

..............................	..............................

Projekt:		Seite 7

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0040

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0050

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0060

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0070

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0080

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.02.0090

0,000 St	..............................	..............................

Summe 01.02	..............................

Projekt:		Seite 8

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

01.03

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0030

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0040

0,000 St	..............................	..............................

Projekt:		Seite 9

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0050

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0060

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0070

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0080

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0090

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.03.0100

0,000 St	..............................	..............................

Summe 01.03	..............................

Projekt:		Seite 11

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

01.04

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0030

0,000 St	..............................	..............................

Projekt:		Seite 12

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0040

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0050

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0060

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0070

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0080

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.04.0090

0,000 St	..............................	..............................

Summe 01.04	..............................

Projekt:		Seite 14

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

01.05

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0030

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0040

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0050

0,000 St	..............................	..............................

Projekt:		Seite 15

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0060

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0070

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0080

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

01.05.0090

0,000 St	..............................	..............................

Summe 01.05	..............................

Projekt:		Seite 17

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

02

02.01

*** Grundposition ZZ 1

02.01.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.01.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.01.0030

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.01.0040

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.01.0050

0,000 St	..............................	..............................

Projekt:		Seite 18

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

02.01.0060

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.01.0070

0,000 St	..............................	..............................

Summe 02.01	..............................

Projekt:		Seite 19

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

02.02

*** Grundposition ZZ 1

02.02.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.02.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.02.0030

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.02.0040

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.02.0050

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.02.0060

0,000 St	..............................	..............................

Projekt:		Seite 20

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

02.02.0070

0,000 St	..............................	..............................

Summe 02.02	..............................

Projekt:		Seite 21

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

02.03

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0030

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0040

0,000 St	..............................	..............................

Projekt:		Seite 22

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0050

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0060

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0070

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0080

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.03.0090

0,000 St	..............................	..............................

Summe 02.03	..............................

Projekt:		Seite 24

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

02.04

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0010

0,000 m	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0020

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0030

0,000 St	..............................	..............................

Projekt:		Seite 25

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis	EUR	Gesamtbetrag	EUR

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0040

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0050

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0060

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0070

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0080

0,000 St	..............................	..............................

*** Grundposition ZZ 1

02.04.0090

0,000 St	..............................	..............................

0,000 St	..............................	..............................

0,000 St	..............................	..............................

0,000 St	..............................	..............................

Summe 02.04	..............................

Summe 02	..............................

Projekt:		Seite 27

Leistungsverzeichnis:	Ausschreibungstexte

OZ	Zusammenstellung	Summe 	EUR

01	..............................

02	..............................

Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot:	..............................

Auf-/Abschlag in %:	..............................

Angebotssumme netto:	..............................

zzgl. 19 % MwSt:	..............................

Angebotssumme inkl. MwSt.:	..............................

# Text boxes

Texte

Abgasanlage JASTO Keramin Plus  GW3 klassifiziert, daher universell einsetzbar, auch für raumluftunabhängige und feuchte Betriebsweise.

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB - Ideal für Einzelöfen, auch für raumluftunabhängigen Betrieb.

Kombi-Anlage JASTO Keramin Plus + JASTO Plus LAS FB - Die kompakte Kombi für Heizung und Einzelofen. auch für raumluftunabhängige Betriebsweise.

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB mit F90- Schacht für Abgasleitung -  Auch für raumluftunabhängige Regelfeuerstätten.

Kaminanlage JASTO Isolierkamin - Nicht geeignet für raumluftunabhängige Feuerstätten.

Beispiele

Abgasanlage JASTO Keramin Plus 12 -  Beispiel

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB 18  - Beispiel

Kombi-Kaminanlage JASTO Keramin Plus 12 + JASTO Plus LAS FB 18 + Multischacht  -  Beispiel

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB 18 mit F90- Schacht für Abgasleitung + Multischacht - Beispiel

Texte

Abgasanlage Keramin Plus - GW3 klassifiziert, daher universell einsetzbar, auch für raumluftunabhängige und feuchte Betriebsweise.

Abgasanlage Keramin Plus

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Abgasanlage Keramin Plus bestehend aus

Leichtbeton-Mantelstein, Keramin Plus-Keramikrohr mit

Mineralfaser-Wärmedämmung.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

Ausführung mit/ohne Multifunktionsschacht*

Keramin Plus geeignet für Regelfeuerstätten mit festen,

flüssigen und gasförmigen Brennstoffen, auch in

raumluftunabhängiger,  feuchter bzw. trockener

Betriebsweise, mit Über- oder Unterdruck.

Multifunktionsschacht geeignet als

Installationsschacht.

Klassifizierung Keramin Plus:   T400 N2 GW3 L90 C50

Lichte Weite Zug 1                  __________ cm

Lichte Weite Zug 2*                 __________ cm

Lichte Weite Multischacht*:      __________ cm

Aussenmaß Kamin:                 __________ cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Grundbausatz Zug 1 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Grundbausatz Zug 2 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Obere Putztür komplett Zug 1

Obere Putztür komplett Zug 2

Edelstahl-Abdeckplatte für Verschieferung

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Revisionstür für Abluftschacht.

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes.

Abgasanlage JASTO Keramin Plus FB - GW3 klassifiziert, daher universell einsetzbar, auch für raumluftunabhängige und feuchte Betriebsweise.

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB - Ideal für Einzelöfen, auch für raumluftunabhängigen Betrieb.

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB - ideal für Einzelöfen, auch für

raumluftunabhängigen Betrieb.

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Kaminanlage JASTO Plus LAS FB, bestehend

aus Leichtbeton-Mantelstein, Schamotte-Innenrohr mit

Mineralfaser-Wärmedämmung.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

Ausführung mit/ohne Multifunktionsschacht*

JASTO Plus LAS FB geeignet für Regelfeuerstätten mit festen

Brennstoffen in trockener Betriebsweise, auch

raumluftunabhängig.

Multifunktionsschacht geeignet als

Installationsschacht.

Kamin-Klassifizierung: T400 N2 G D L90 C50

Lichte Weite Zug 1:                 __________ cm

Lichte Weite Zug 2*:                 __________ cm

Lichte Weite Multischacht*:      __________ cm

Aussenmaß Kamin:                 __________ cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Grundbausatz Zug 1 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Grundbausatz Zug 2 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Obere Putztür komplett Zug 1

Obere Putztür komplett Zug 2

Edelstahl-Abdeckplatte für Verschieferung

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Revisionstür für Abluftschacht.

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes.

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB - Ideal für Einzelöfen, auch für raumluftunabhängigen Betrieb.

Kombi-Anlage JASTO Keramin Plus + JASTO Plus LAS FB - Die kompakte Kombi für Heizung und Einzelofen. auch für raumluftunabhängige Betriebsweise.

Kombi-Anlage JASTO Keramin Plus + JASTO Plus LAS FB,  mit/ohne Multischacht

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Kombi-Anlage JASTO Keramin Plus + JASTO Plus LAS

FB, bestehend aus Leichtbeton-Mantelstein, Keramin Plus-

Keramikrohr bzw. Schamotte-Innenrohr mit Mineralfaser-

Wärmedämmung und ev. einem Multifunktionsschacht.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

Ausführung mit/ohne Multifunktionsschacht*

JASTO Keramin Plus geeignet für Regelfeuerstätten mit festen,

flüssigen und gasförmigen Brennstoffen, auch in

raumluftunabhängiger,  feuchter bzw. trockener

Betriebsweise, mit Über- oder Unterdruck.

JASTO Plus LAS FB geeignet für Regelfeuerstätten mit festen

Brennstoffen in trockener Betriebsweise, auch

raumluftunabhängig.

Multifunktionsschacht geeignet als

Installationsschacht.

Klassifizierung JASTO Keramin Plus: T400 N2 GW3 L90 C50

Klassifizierung JASTO Plus LAS FB:  T400 N2 G D L90 C50

Lichte Weite Zug 1 JASTO Keramin Plus  __________ cm

Lichte Weite Zug 2 JASTO plus FB           __________ cm

Lichte Weite Multischacht*:                        __________ cm

Aussenmaß Kamin:                                   __________ cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Grundbausatz Zug 1 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Grundbausatz Zug 1 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Grundbausatz Zug 2 (inkl. unterer Putztür)

Obere Putztür komplett Zug 1

Obere Putztür komplett Zug 2

Edelstahl-Abdeckplatte für Verschieferung

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Revisionstür für Abluftschacht.

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes.

Kombi-Anlage JASTO Keramin Plus  + JASTO Plus LAS FB - Die kompakte Kombi für Heizung und Einzelofen. auch für raumluftunabhängige Betriebsweise.

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB mit F90- Schacht für Abgasleitung -  Auch für raumluftunabhängige Regelfeuerstätten.

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB mit F90-Schacht mit/ohne Multischacht

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Kaminanlage JASTO plus FB mit F90-

Schacht und ev. Multifunktionsschacht.

Kamin bestehend aus Leichtbeton-Mantelstein, Schamotte-

Innenrohr mit Mineralfaser-Wärmedämmung sowie einem F90

-Schacht für eine bauseitige / getrennt

ausgeschriebene*, zugelassene Abgasleitung sowie ev.

einem Multischacht.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

Ausführung mit/ohne Multifunktionsschacht*

JASTO plus FB geeignet für Regelfeuerstätten mit festen

Brennstoffen in trockener Betriebsweise, auch

raumluftunabhängig.

Schacht F90 geeignet für passende Abgasleitung.

Multifunktionsschacht geeignet als

Installationsschacht.

Kamin-Klassifizierung: T400 N2 G D L90 C50

Schacht:  F90

Lichte Weite Kaminzug:                     16* oder 18* cm

Lichte Weite F90-Schacht:                       22 x 22 cm

Lichte Weite Multischacht*:                      11 x28 cm

Aussenmaß Kamin mit Multischacht*:       41 x 86 cm

Aussenmaß Kamin ohne Multischacht*:    41 x 70 cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Grundbausatz FB Kaminzug  (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Untere Revisionstür Schacht F90

Obere Putztür komplett Kaminzug

Obere Revisionstür Schacht F90

Edelstahl-Abdeckplatte für Verschieferung

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Revisionstür für Abluftschacht.

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes.

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB mit F90- Schacht für Abgasleitung -  Auch für raumluftunabhängige Regelfeuerstätten.

Kaminanlage JASTO Isolierkamin

Kaminanlage JASTO Isolierkamin

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Kaminanlage JASTO Isolierkamin, bestehend

aus Leichtbeton-Mantelstein, Schamotte-Innenrohr und

hinterlüfteter Mineralfaser-Wärmedämmung.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

Ausführung mit/ohne Abluftschacht*

Geeignet für Regelfeuerstätten mit festen

Brennstoffen,

Klassifizierung: T400 N2 D 3 L90 C50

Lichte Weite Zug 1:                 __________ cm

Lichte Weite Zug 2*:                __________ cm

Lichte Weite Abluftschacht*:    __________ cm

Aussenmaß Kamin:                __________ cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Grundbausatz zu Zug 1 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Grundbausatz zu Zug 2 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Abdeckplatte für Verschieferung

Obere Putztür komplett Zug 1

Obere Putztür komplett Zug 2

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Revisionstür für Abluftschacht.

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes

Kaminanlage JASTO Isolierkamin

Beispiele

Abgasanlage JASTO Keramin Plus 12 -  Beispiel

Abgasanlage JASTO Keramin Plus 12

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Abgasanlage JASTO Keramin Plus 12

(Montagesystem), bestehend aus Leichtbeton-Mantelstein,

Keramin Plus-Keramikrohr mit Mineralfaser-Wärmedämmung.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

JASTO Keramin Plus FB geeignet für Regelfeuerstätten mit festen,

flüssigen und gasförmigen Brennstoffen, auch in

raumluftunabhängiger,  feuchter bzw. trockener

Betriebsweise, mit Über- oder Unterdruck.

Klassifizierung:    T400 N2 GW3 L90 C50

Lichte Weite Zug 1                 12 cm

Aussenmaß Kamin:               34 x 34 cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen

Grundbausatz (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Edelstahl-Abdeckplatte für Verschieferung

Obere Putztür komplett

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Revisionstür für Abluftschacht.

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes.

Biegesteife Verbindung

Abgasanlage JASTO Keramin Plus 12 -  Beispiel

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB 18  - Beispiel

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB  18

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Kaminanlage JASTO Plus LAS FB, bestehend

aus Leichtbeton-Mantelstein, Schamotte-Innenrohr mit

Mineralfaser-Wärmedämmung.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

JASTO Plus LAS FB geeignet für Regelfeuerstätten mit festen

Brennstoffen in trockener Betriebsweise, auch

raumluftunabhängig.

Kamin-Klassifizierung: T400 N2 G D L90 C50

Lichte Weite Zug 1:                18 cm

Aussenmaß Kamin:               41 x 41 cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Grundbausatz FB 18 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Edelstahl-Abdeckplatte für Verschieferung

Obere Putztür komplett

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Revisionstür für Abluftschacht.

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes.

Kaminanlage JASTO plus FB 18  - Beispiel

Kombi-Kaminanlage JASTO Keramin Plus 12 + JASTO Plus LAS FB 18 + Multischacht  -  Beispiel

Kombi-Kaminanlage JASTO Keramin Plus + JASTO Plus LAS FB

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Kombi-Kaminanlage JASTO Keramin Plus + JASTO

Plus LAS FB, bestehend aus Leichtbeton-Mantelstein, Keramin Plus

-Keramikrohr bzw. Schamotte-Innenrohr mit Mineralfaser-

Wärmedämmung und einem Multifunktionsschacht.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

Ausführung mit Multifunktionsschacht

JASTO Keramin Plus geeignet für Regelfeuerstätten mit festen,

flüssigen und gasförmigen Brennstoffen, auch in

raumluftunabhängiger,  feuchter bzw. trockener

Betriebsweise, mit Über- oder Unterdruck.

JASTO Plus LAS FB geeignet für Regelfeuerstätten mit festen

Brennstoffen in trockener Betriebsweise, auch

raumluftunabhängig.

Multifunktionsschacht geeignet als

Installationsschacht.

Klassifizierung JASTO Keramin Plus:    T400 N2 GW3 L90 C50

Klassifizierung JASTO Plus LAS FB:     T400 N2 G D L90 C50

Lichte Weite Zug 1 JASTO Keramin Plus:          12 cm

Lichte Weite Zug 2 JASTO Plus LAS FB:           18 cm

Lichte Weite Multischacht:                                  11 x 28 cm

Aussenmaß Kamin:                                            41 x 86 cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

Grundbausatz zu Zug 1 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Grundbausatz zu Zug 2 (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Edelstahl-Abdeckplatte für Verschieferung

Obere Putztür komplett Zug 1

Obere Putztür komplett Zug 2

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Revisionstür für Abluftschacht.

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes.

Kombi-Kaminanlage JASTO Keramin Plus 12 + JASTO Plus LAS FB 18 + Multischacht  -  Beispiel

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB 18 mit F90- Schacht für Abgasleitung + Multischacht - Beispiel

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB 18 mit F90-Schacht

Liefern und Versetzen nach Aufbauanleitung des

Herstellers einer Kaminanlage JASTO Plus LAS FB mit F90-

Schacht und ev. Multifunktionsschacht.

Kamin bestehend aus Leichtbeton-Mantelstein, Schamotte-

Innenrohr mit Mineralfaser-Wärmedämmung sowie einem F90

-Schacht für eine bauseitige / getrennt

ausgeschriebene*, zugelassene Abgasleitung sowie ev.

einem Multischacht.

Herzustellen aus Vorgefertigten Elementen /

Montagesystem*

Ausführung mit Multifunktionsschacht

JASTO Plus LAS FB geeignet für Regelfeuerstätten mit festen

Brennstoffen in trockener Betriebsweise, auch

raumluftunabhängig.

Schacht F90 geeignet für passende Abgasleitung.

Multifunktionsschacht geeignet als

Installationsschacht.

Kamin-Klassifizierung: T400 N2 G D L90 C50

Schacht:  F90

Lichte Weite Kaminzug:                         18

cm

Lichte Weite F90-Schacht:                     22 x 22

cm

Lichte Weite Multischacht:                     11 x 28

cm

Aussenmaß Kamin mit Multischacht:      41 x 86 cm

* Nichtzutreffendes streichen oder löschen..

Grundbausatz (inkl. unterer Putztür und Rauchrohranschluß)

Untere Revisionstür Schacht F90

Edelstahl-Abdeckplatte für Verschieferung

Obere Putztür komplett

Obere Revisionstür Schacht F90

Schornsteinhalteset zur Fixierung im Dachdurchgang

Nur bei Abluftschacht.  Abluftöffnung im Heizraum erstellen. Lichte

Weite entsprechend lichter Weite des Abluftschachtes.

Biegesteife Verbindung - Nur bei vorgefertigten Elementen- empfohlen

bei Häusern in Leichtbauweise

Biegesteife Verbindung

Kaminanlage JASTO Plus LAS FB 18 mit F90- Schacht für Abgasleitung + Multischacht - Beispiel

Beispiele

Texte

Beispiele